GEMİ YAPIMI ALANI 9.SINIF 2.DÖNEM GEMİ TEMEL İŞLEMLERİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI

1-İşçilerin iş kazalarına uğramalarını engellemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine  ne denir?

A) Hazırlık     B) Kaza       C) Aydınlatma        D) iş güvenliği

2- Gemi Temel işlemleri atölyesi  iş güvenliğinde kullanılan kişisel

koruyucu donanımlardan  değildir?

A) Toz maskesi                 B) Baret               C)Şerit metre      D) iş eldiveni

3- Daha önce iş parçası üzerine delinmiş deliklere monte edilecek vida

veya cıvata başlıklarının gömülmesi için açılan boşluğa   ne  denir?

A) Hizalama            B) Radüs          C) Havşa             D) pah

4- Sac malzemeyi silindir (boru) şeklinde bükmek amacıyla kullanılan, eğme kuvveti için el ya da motor gücünden faydalanılabilir. Sac malzemeyi tam daire, yarım daire, çeyrek daire, yay ve konik olarak bükebilen makineye ne denir?

A) Matkap makinesi                     C)Kaynak makinesi

B) Silindir makinesi                           D) Kesme makinesi

5- Gemi Temel işlemleri atölyesinde Metal ve ahşap malzemeleri

kesişen iki düzlemin oluşturduğu dik açıyı denetlemeye ve açıları

ölçmeye yarayan alete ne denir?

A) Kerpeten          B) Anahtar              C) Kumpas              D) Kıl gönye

6- Gemi Temel işlemleri atölyesinde İki veya daha fazla malzemeyi

sıkıştırmak ya da teraziye getirmek amacıyla kullanılan alete ne

denir?

A) Kaynak maskesi    B) Kumpas         C) Metal İşkence     D) Elektrot

7- Gemi Temel işlemleri atölyesinde uzunluk ölçme işleminin yanında iç ve dış çap ile derinlik ölçmede de kullanılan ölçüm aletine ne denir?

A) Kerpeten          B) Anahtar              C) Kumpas              D) Kıl gönye

8- Gemi Temel işlemleri atölyesinde delik delme işleminde kullanılan

makinelere ne  denir?

A) Matkap                                     B) Taşlama tezgahı

C) Kurbağacık                                         D) Kaynak pensi

9- İş resmine göre herhangi bir malzemenin kenar keskinliğini gidermek için iş parçasında 45° ölçüsünde açılan  yüzeye ne denir?

A) Delme              B) Pah           C)Eğeleme           D) Bükme

10- Gemi Temel işlemleri atölyesinde yükseklik ölçüsü alınırken sabit kumpası olan, mm (milimetre) cinsinden hassas ölçümlere olanak sağlayan ve parçalara markalama yapabilen ölçüm aletine ne denir?

A) Mihengir                                       B) Kumpas

C) Metre                                              D) Mikrometre

11- Gemi Temel işlemleri atölyesinde metal, ahşap ve plastik

malzemelerin kesilmesinde kullanılan, metalden yapılmış el aletine

ne denir?

A) Pense                                             B) Su Terazisi

C) Kurbağacık                                      D) El testeresi

12- Gemi Temel işlemleri atölyesinde demir veya çelik malzemeden

yapılmış sert bir yüzeyi bulunan ve üzerinde metal dövülen alete ne

denir?

A) Çekiç                                  B) Varyoz

C) Örs                                                  D) Keski

13- Gemi Temel işlemleri atölyesinde markalamanın yapıldığı düzlem

yüzeyleri olan, dökme demirden yapılmış masa veya tablalara ne

denir?

A) Örs                                        B) Matkap Tezgahı

C) Markalama Pleyti                                  D) Kenet tezgâhı

14- Gemi Temel işlemleri atölyesinde metal malzemelerin

markalanması sırasında ölçü çizgilerini koymak için yapılmış,

karbür uçlu alete ne denir?

A)Kumpas                                    B) Metal çizecek

C) Keski                                     D) Nokta

15- Gemi Temel işlemleri atölyesinde marka çizgilerinin

kaybolmaması, delinecek delik merkezlerinin belirlenmesi ve

matkap ucuna kılavuzluk (rehberlik) edilmesi için iz açmaya

yarayan aletlere  ne denir?

A) Metal Testere                         B) Matkap

C) Kerpeten                      D) Nokta Zımbalar

16- İş resmine göre herhangi bir malzemenin kenar keskinliğini gidermek için  iş parçasında yuvarlak şekilde açılan yüzeye ne denir?

A)  Radius       B) Raybalama           C) Laminasyon        D) Diş açma

17- Ahşap gemi yapımında kullanılan eğri parçaları oluşturabilmek için ahşabın çeşitli yollarla eğilmesi ve bükülmesi gerekir. İş resmine göre ahşap; yeterli sayıda, istenilen uzunluk ve genişlikte, ince bir şekilde kesilir.Ahşap parçaların lamine tezgâhında sıkılarak eğilmesi ve bükülmesine ne denir?

A) Kaynatma         B) Raybalama           C) Laminasyon        D) Diş açma

18-  Gemi Temel işlemleri atölyesinde ahşap malzemenin üzerinden

talaş kaldırmak suretiyle yontma yapmak için kullanılan  alete  ne

denir?

A) Testere                   B) Rende              C) Makas           D) Keski

19- Eğme kuvvetleri altında metal malzemenin kalıcı olarak şekil

değiştirmesine ne denir?

A) Delme              B)Markalama           C)Kesme         D) Bükme

20- Gemi Temel işlemleri atölyesinde ahşap işlerinde zıvana, diş açma, kertik, lamba, oyma gibi işlemlerin yapılmasında kullanılan alete ne denir?

A) Kıl testere                         B)) Sac makası

C) Tornavida                            D) Kesici Kalem (İskarpela)

21-  Gemi Temel işlemleri atölyesinde ahşabın rendelenmesi mümkün olmayan yüzeylerinde yontma yöntemiyle düzeltme yapmak için kullanılan alete ne denir?

A) Matkap                                     B) Taşlama tezgahı

C) Törpü                                           D) Mihengir.

22- Bükme işlemi yapılırken iş parçasının dış yüzeyinde çekme kuvvetlerinin etkisiyle uzama meydana gelir. İç yüzeylerde ise basma kuvvetlerinin etkisiyle kısalma meydana gelir. İkisinin arasında bulunan orta eksende ise uzama ya da kısalma olmaz. Bu uzama veya kısalmanın olmadığı eksene ne denir?

A) Nötr eksen      B) Çift eksen    C)Kısalma ekseni    D) Basma ekseni

23- İş resminde verilen ölçü ve işaretlerin iş parçasının üzerine çizilmesi veya işaretlenmesine ne denir?

A) Ölçme                               B) Markalama

C) Kontrol                                          D) Kesme

24- Hassas ölçme gerektirmeyen ölçü alma işlemlerinde kullanılan, milimetrik bölüntüsü esnek çelik üzerine yapılmış basit ölçü aletine ne denir?

A) Rende               B) Keski              C) Testere             D) Şerit Metre

25- İş parçasının uygun ölçü aletleri ile ölçülmesi işlemine ne denir?

A) Ölçme                               B) Markalama

C) Kontrol                                          D) Kesme